ПНР-2 Лаборатория «Рациональное использование ресурсов в металлургии»

Аппаратно-программный комплекс для анализа сложных многокомпонентных смесей на базе газового хроматографа "ХРОМАТЭК-КРИСТАЛЛ-5000"

Назначение:

Комплекс аппаратно-программный на базе газового хроматографа   «Хроматэк-Кристалл-5000» предназначен для анализа сложных многокомпонентных смесей органических и неорганических соединений и позволяет проводить:

- определения хлорорганических пестицидов, полихлорированных бифенилов и галогенсодержащих углеводородов в воде;

- измерения массовой концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах;

- измерения массовой концентрации оксида углерода и метана в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах;

- определения концентраций ароматических веществ, метанола, ацетона в атмосферном воздухе;

- определения концентраций бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола, о-хлортолуола и нафталина в воде;

- определения концентраций органических веществ в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны (27 соединений);

- выполнения измерений массовой концентрации органических веществ в воздухе рабочей зоны и выбросах предприятий (31 соединение) с использованием фотоионизационного детектора;

- определения летучих органических соединений в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и помещениях и др.

В состав комплекса входят два газовых хроматографа, термостат колонок, детекторы (пламенно- ионизационный (ПИД), электронно-захватный (ЭЗД), фотоинизационный (ФИД), фильтр каталитической очистки газов, двустадийный термодесорбер, дозатор равновесного пара, испарители капиллярные,  метанатор, колонки, генератор водорода, десорбер.

| Обозначение | "ХРОМАТЭК-КРИСТАЛЛ-500" |
| --- | --- |
| Изготовитель | ЗАО СКБ "ХРОМАТЭК" |
| Месторасположение | Ауд. 521/3 |
| Контактная информация | Солдатов Александр Иванович Тел.: 99-55 |

Технические характеристики хроматографов "Хроматэк-кристалл 5000"

Основные характеристики

| Габариты | Ширина | 460 мм |
| --- | --- | --- |
|  | Высота | 485 мм |
|  | Глубина | 590 мм |
| Масса | 28 кг |
| Потребляемая мощность | Пиковая (в режиме разогрева) | 2500 вт |
|  | Средняя | 700 вт |
| Термостат колонок |
| Размеры (для установки хроматографических колонок) | Ширина | 250 мм |
|  | Высота | 290 мм |
|  | Глубина | 170 мм |
| Рабочая температура | - без устройства криогенного охлаждения (уко) | От температуры окружающей среды + 4о С до 450о С |
|  | - при комплектовании уко | От минус 100 оС до 450о С |
| Скорость программирования нагрева | От 1 до 120о С/мин |
| Количество изотерм | 5 |
| Время охлаждения при температуре окружающей среды 22о С | От 400 до 50о С за 5,5 мин |
| Электронные регуляторы расхода и давления |
| Входное давление | От 0,36 до 1,25 мпа |
| Количество каналов | До 10-ти |
| Расход газа-носителя | От 5 до 500 мл/мин |
| Расход водорода | От 5 до 500 мл/мин |
| Расход воздуха | От 5 до 800 мл/мин |
| Детекторы |
| Количество детекторов | До 4-х |
| Детекторы | Дтп, пид, тид, эзд, пфд, фид, дтх, мсд, прд |
| Максимальная температура термостатирования детекторов | До 450о С |
| Частота опроса сигналов детекторов | От 10 до 250 гц |
| Испарители |
| Количество испарителей | До 3-х |
| Типы испарителей | Насадочный Капиллярный программируемый |
| Режим работы капиллярного испарителя | С делением потока (split) Без деления потока (splitless) |
| Максимальная температура | 450о С |
| Краны |
| Модификации | 4-, 6-, 10-портовые поворотные ручные или автоматические термостатируемые или необогреваемые |
| Автоматические краны, управляемые приводом | До 3-х |
| Максимальная температура термостатирования кранов | - серийное исполнение | До 150о С |
|  | - специальное высокотемпературное исполнение | До 250 о С |
| Передача данных |
| Интерфейсusb, rs-232c, Ethernet (опция) |
| Аналоговая с программируемым электронным аттенюатором (выходной сигнал 0..10мв) |

## Главные вкладки

- Просмотр текущей(активная вкладка)

- Изменить текущую

- Оглавление

- Редакции

- Отслеживать

- Перевести