Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный университет»

Автотракторный факультет

Кафедра «Автомобили»

# Никифоров С.С.

## МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

для выполнения курсовой работы

по дисциплине «Конструкция автомобилей и тракторов»

(2 курс)

### Челябинск 2010

Определения

1. Сборочный чертёж (СБ) – документ, содержащий изображение изделия и другие данные, необходимые для его сборки и контроля – лист 1 формата А1 (594×841). Пример – на рис. 5.

2. Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта листы формата А4 (210×297) – подшиваются в пояснительную записку.

3. Схема – документ, на котором показано в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними – лист 2 формата А1 (594×841).

4. Пояснительная записка (ПЗ) – документ, включающий описание конструкции и принципа действия разрабатываемого изделия, обоснование принятых при его разработке расчётных и других конструкторско-технических и технико-экономических решений.

Оформление пояснительной записки

Текст ПЗ должен быть набран в редакторе Microsoft Word на листах стандартного формата А4 (210мм × 297мм). Основной текст курсовых и дипломных проектов набирается русифицированным шрифтом Times New Roman размером 14 пт с одинарным межстрочным интервалом.

Параметры страницы: верхнее поле – 2,0 см, нижнее поле – 2,6 см (расстояние от края листа до нижнего колонтитула – 2,0 см), левое поле – 2,5 см, правое поле – 1,0 см.

Красная строка абзаца набирается с отступом 0,7 см.

Текст печатается на одной стороне листа с плотностью не более 30 строк на одной странице с автоматической расстановкой переносов слов. В каждой строке должно быть не более 60 знаков вместе с интервалами (пробелами).

Нумерация страниц должна быть сквозной для текста, начиная с титульного листа, без пропусков и добавлений.

На всех страницах ПЗ, включая приложения, сплошной тонкой линией наносят рамку на расстоянии 5мм от верхнего, правого и нижнего обрезов листа и 20мм от левого обреза. В правом нижнем углу листа выполняют основную надпись (рис.1).

Форма 1 основной надписи выполняется на первых листах каждого раздела ПЗ и каждой группы спецификаций, сопровождающей отдельный чертёж проекта (спецификации располагаются в приложениях к ПЗ), а также при аннотации, введении, заключении и других вспомогательных рубриках, не являющихся отдельными разделами.

Форма 2 основной надписи выполняется на вторых и последующих листах ПЗ.

Форма 1

Форма 2

Рис. 1. Основная надпись для текстовых документов:

Форма 1 – основная надпись для заглавных листов.

Форма 2 – основная надпись для вторых и последующих листов.

В графу (1) вписывается наименование раздела или вспомогательной рубрики пояснительной записки, например: «Аннотация», «Конструкция коробки передач», «Работа коробки передач», «Библиографический список», «Содержание» и т.п.

В графу (2) вносится обозначение документа. Для курсовых работ, выполняемых на кафедре «Автомобили» по специальности 190201 – «Автомобиле- и тракторостроение» и 190100 – «Наземные транспортные системы» («Наземные транспортно-технологические комплексы») форма записи выполняется следующим образом:

АТ-231.278.12. КР,

где  АТ-231 – шифр факультета и номер академической группы;

278 – последние три цифры номера студенческого удостоверения;

12 – номер варианта по списку группы;

КР – курсовая работа.

В графу (4) вносится буквенное обозначение литеры документа. Для дипломных проектов принята литера "Д", для курсовых проектов – "К", для курсовых работ – "КР".

В графе (7) указывается порядковый номер листа пояснительной записки. Порядок нумерации листов следующий. Титульный лист ПЗ включается в общую нумерацию, но номер листа на нем не проставляется. Аннотация помещается на 2 листе пояснительной записки. Дальнейшая нумерация листов ПЗ должна быть сквозной для текста (без приложений). Спецификации имеют собственную нумерацию листов.

В графе (8) указывается общее количество листов пояснительной записки без приложений. Графа заполняется только в основной надписи при аннотации.

В графу (9) записывается сокращенное обозначение учебного заведения и кафедры, на которой выполняется проект: ЮУрГУ, кафедра «Автомобили».

В графу (10) вносится перечень лиц, подписывающих документ: Разраб. – студент, выполняющий работу; Пров. – руководитель работы.

В графах (11), (12) и (13) ставятся фамилии, подписи лиц, исполняющих и утверждающих документ, и дата.

Оформление графических документов (лист 1 и лист 2)

Основные масштабы (для листа 1)

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.д.

Каждый чертеж должен иметь свою рамку и основную надпись.

Линии рамки чертежа наносятся на расстоянии 5 мм от внешней кромки листа, а у левого края листа на расстоянии 20 мм и выполняются сплошной основной линией, рис. 4.

Основная надпись представлена на рис. 2.

Графы в основной надписи для графических материалов, пронумерованные цифрами в скобках, заполняются следующим образом.

В графу (1) записывается наименование изделия, например, «Коробка перемены передач ВАЗ-2101».

В графу (2) записывается обозначение документа:

АТ-231.278.12.01.СБ,

где: АТ-231 – шифр факультета и номер академической группы;

278 – последние три цифры номера студенческого удостоверения;

12 – номер варианта по списку группы;

01 – номер, присвоенный чертежу (для листа 2 – это 01) или схеме (для листа 1 – это 02);

СБ – обозначение кода сборочного чертежа (лист 2), для схемы код 84 (лист 1).

Рис. 2. Форма основной надписи для графических материалов

В графу (4) вносится буквенное обозначение литеры документа. Для дипломных проектов принята литера "Д", для курсовых проектов – "К", для курсовых работ – "КР".

В графах (5) и (6) соответственно указываются масса изделия в кг и масштаб изображения на данном чертеже.

В графе (9) указывается сокращенное обозначение университета и кафедры, на которой выполняется проект, например, ЮУрГУ кафедра «Автомобили».

В графу (10) вписывается характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ: Разраб. – студент, выполняющий проект; Пров. – руководитель курсовой работы.

В графы (11), (12) и (13) вписываются фамилии, подписи исполняющих и утверждающих документ лиц и дата.

На рис. 3 показан пример заполнения основной надписи чертежа.

Номера позиций на чертеже наносятся над полками линий-выносок, проводимых от изображений составных частей. Одним концом линия-выноска должна заходить на изображение составной части изделия и заканчиваться точкой. Линии-выноски не должны пересекаться между собой, быть параллельными линиям штриховки, по возможности не должны пересекать изображение других составных частей, а также размерных линий чертежа.

Номера позиций располагаются параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и группируются в колонки и строки.

Как правило, номера позиций наносятся на чертеже один раз.

Спецификации сопровождают сборочные чертежи, оформляются  на бланках формата А4.

В  общем  случае  спецификация  состоит  из  разделов,  которые располагаются сверху вниз в следующей последовательности:

документация;

комплексы;

сборочные единицы;

детали;

стандартные изделия;

прочие изделия;

материалы;

комплекты.

Основная надпись спецификации выполняется согласно образцам, показанным на рис. 1. В графу (2) записывается: АТ-231.278.12.01.02.СП,

где АТ-231 – шифр факультета и номер академической группы;

278 – последние три цифры номера студенческого удостоверения;

12 – номер варианта по списку группы;

01 – номер, присвоенный чертежу (для листа 2 – это 01) или схеме (для листа 1 – это 02);

02 – номер сборочной единицы (позиции) на общем виде изделия;

СП – спецификация.

Образец спецификации – см. ниже.

# Рис. 3. Пример основной надписи чертежа

Рис. 4. Образец рамки чертежа и основной надписи

(для листов 1 и 2)

Рис. 5. Образец выполнения листа 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный университет»

Автотракторный факультет

Кафедра «Автомобили»

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Конструкция автомобилей и тракторов»

## на тему:

## Коробка передач автомобилей ВАЗ-2101

## АТ-231.278.12.00.00 ПЗ

Руководитель курсовой работы,

доцент

### _____________/Никифоров С.С./

« ___ » _________________20__ г.

Автор курсовой работы

студент группы АТ-231

______________/Дерябин М.Г./

« ___ » _________________20__ г.

## Челябинск

20__

СПЕЦИФИКАЦИЯ (образец)

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документация |  |  |
| A1 |  |  | АТ-231.278.12.01.00.СБ | Сборочный чертеж |  |  |
|  |  |  |  | Детали |  |  |
|  |  | 1 | АТ-231.278.12.01.01 | Корпус | 1 |  |
|  |  | 2 | АТ-231.278.12.01.02 | Крышка корпуса | 1 |  |
|  |  | 3 | АТ-231.278.12.01.03 | Вал-шестерня | 1 |  |
|  |  | 4 | АТ-231.278.12.01.04 | Вал промежуточный | 1 |  |
|  |  | 5 | АТ-231.278.12.01.05 | Вал тихоходный | 1 |  |
|  |  | 6 | АТ-231.278.12.01.06 | Зубчатое колесо | 1 |  |
|  |  | 7 | АТ-231.278.12.01.07 | Зубчатое колесо | 1 |  |
|  |  | 8 | АТ-231.278.12.01.08 | Крышка | 1 |  |
|  |  | 9 | АТ-231.278.12.01.09 | Крышка | 1 |  |
|  |  | 10 | АТ-231.278.12.01.10 | Крышка | 1 |  |
|  |  | 11 | АТ-231.278.12.01.11 | Крышка | 1 |  |
|  |  | 12 | АТ-231.278.12.01.12 | Крышка | 1 |  |
|  |  | 13 | АТ-231.278.12.01.13 | Крышка | 1 |  |
|  |  | 14 | АТ-231.278.12.01.14 | Вставка | 1 |  |
|  |  | 15 | АТ-231.278.12.01.15 | Вставка | 1 |  |
|  |  |  |  |  | АТ-231.278.12.01.СБ |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |
| Разраб. | Кузнецов |  |  | Коробка передач ВАЗ-2101 | Литера | Лист | Листов |
| Провер. | Никифоров |  |  |  | КР |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | ЮУрГУ Кафедра “Автомобили” |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |  |  |
|  |  |  |  | Подшипники ГОСТ 27365-87 |  |  |
|  |  | 16 |  | 1027305А | 2 |  |
|  |  | 17 |  | 1027307А | 2 |  |
|  |  |  |  | Шпонки ГОСТ 23360-78 |  |  |
|  |  | 18 |  | 10х16х52 | 1 |  |
|  |  | 19 |  | 10х17х56 | 1 |  |
|  |  | 20 |  | Штифт 12х60 | 2 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 3128-70 |  |  |
|  |  | 21 |  | Болт M16-6g x36 | 4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 7805-70 |  |  |
|  |  | 22 |  | Гайка М16-6Н | 4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  |  |
|  |  | 23 |  | Шайба 16 65Г | 4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 6402-70 |  |  |
|  |  | 24 |  | Пробка К1/4 13,572 | 2 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 6111-52 |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  | Масло И-70А | 1.5л |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 20799-75 |  |  |
|  |  |  |  |  | АТ-231.278.12.01.СБ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

##### СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ……………………………………………………………....9

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………....10

- КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………...12

1.1 Схемы раздаточных коробок……………………………………….13

1.1.1. Схемы оригинальных раздаточных коробок…………….....13

1.1.2 Общие сведения о  раздаточных коробках…………….…....15

1.2 Классификация раздаточных коробок…………………………….17

1.3 Конструктивные схемы раздаточных коробок…………………...19

1.4 Правила пользования раздаточными коробками………….……...33

1.5 Обоснование…………………………………………………...........33

1.6 Описание конструкции и принципа действия

раздаточной коробки с переключением передач

изменением межосевого расстояния………………….……………....34

2   РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………..38

2.1	  Определение передаточных чисел раздаточной

коробки с переключением передач изменением

межосевого расстояния………………………………………………...39

2.1.1 Определение  выходного крутящего   момента………….....40

2.2 Расчетно-теоретическое определение перемещения

подвижного блока шестерен при переключении

передач в раздаточной коробке с помощью системы Mathcad14…...42

2.2.1 Описание интегрированной системы Mathcad14………..…42

2.2.2 Работа в программе Mathсad14…………………………..….46

2.2.3 Определение перемещения блока шестерен………………..63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………...............124

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………................125

АННОТАЦИЯ

Ершков С.А.  Автомобиль Урал-4320 с разработкой раздаточной коробки с переключением передач изменением межосевого расстояния. Челябинск, ЮУрГУ, кафедра «Автомобили», 2010г. ПЗ 126 листов, 14 таблиц, 48 рисунков, 11 чертежей формата А1.

АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-4320 С РАЗРАБОТКОЙ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ ИЗМЕНЕНИЕМ МЕЖОСЕВОГО РАССТОЯНИЯ

В дипломном проекте рассмотрена возможность применения нового переключения передач в ступенчатой раздаточной коробке автомобиля Урал-4320. Разрабатываемая  раздаточная коробка – двухступенчатая

Переключение передач происходит в результате изменения межосевого расстояния в переключаемой паре зубчатых колес. Предложена технология сборки и регулировки раздаточной коробки с переключением передач изменением межосевого расстояния.

Произведен расчет себестоимости изготовления раздаточной коробки с переключением передач изменением межосевого расстояния.

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Гришкевич А. И. Проектирование трансмиссий  автомобилей:

Справочник / под общ. ред. А. И. Гришкевича. – М: Машиностроение,

1984г. – 272 с.

- Цитович И. С. Трансмиссии автомобилей. Минск: Издательство

«Наука и техника»,1979г. – 256 с.

- Устройство и эксплуатация автомобилей:

Учеб. пособие / В. П. Полосков, П. М. Лещев, и др.; М: Издательство

ДОСААФ СССР, 1979г. – 318 с.

- Барский И. Б. Конструирование и расчет тракторов: Учебник для вузов по специальности «Автомобили и тракторы». 3-е изд., переработанное и дополненное. М: Машиностроение, 1980г. – 337 с.

- Суханов Б.Н., Борзых И. О., Бедарев Ю. Ф.

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей; М: Транспорт,   1985. – 158 с.

- Обработка металлов резанием: Справочник технолога. А. А. Панов, В. В. Аникин, и др.; Под ред. А. А. Панова. М: Машиностроение. 1988г. – 232 с.

- Заслонов В. Г. Организационно-экономическая часть дипломного

проекта. Челябинск: Изд. ЮУрГУ 2004г. – 62 с.

- Альгин В.Б. Динамика трансмиссии автомобиля и трактора. М: Машиностроение. 1985г. – 213 с.

- Рукавишников С.В. Компоновка вездеходных машин. Конспект лекций по курсу «Конструирование вездеходных машин». М:  - 164 с.

- Платонов В.Ф. Полноприводные автомобили. М: Машиностроение 1981г. – 279 с .

# Text boxes

Измю.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Н.контр.

Утв.

Лит.

Масса

Масштаб

(14)

(10)

(11)

(12)

(13)

(15)

(16)

(17)

(18)

(2)

(1)

(4)

(7)

(8)

(9)

7

10

23

15

10

8 х 5 = 40

5

5

15

15

17

18

185

(4)

(7)

(8)

7

10

23

15

10

8 х 5 = 40

5

5

15

185

Лист

№ докум.

Подп.

Датаа

Лист

(2)

(14)    (15)         (16)         (17)      (18)                                                                        (7)

3 х 5 =15

185

23

15

.

10

.

10

.

7

10

.

7

.

8

.

Изм.

Листов 2

Лист 1

1:1

ЮУрГУ

Кафедра «Автомобили»

Коробка передач ВАЗ-2101

Сборочный чертеж

АТ-231.278.12.01. СБ

11 х 5 =55

7

10

15

10

Измю.

Лист.

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Н.контр.

Пров.

Утв.

Лит.

Масса

Масштабб

(11)

(10)

(14)

(15)

(16)

(17)

(12)

(18)

(13)

(1)

(2)

(3)

(9)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

185

23

15

17

18

15

5

15

5

20

Никифоров

Песков

Т.контр.

63,5

КР

Масштаб

Масса

Лит.

Утв.

Пров.

Н.контр.

Разраб.

Дата

Подп.

№ докум.

Лист.

Измю.

126

Листов

Лит.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

СПИСОК

Утверд.

Н. Контр.

Реценз.

Драгунов

Провер.

Ершков

Разраб.

АТ-231.278.12.01.ПЗ

125

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

126

Листов

Лит.

АННОТАЦИЯ

Утверд.

Н. Контр.

Реценз.

Драгунов

Провер.

Ершков

Разраб.

АТ-231.278.12.01.ПЗ

9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

126

Листов

Лит.

СОДЕРЖАНИЕ

Утверд.

Н. Контр.

Реценз.

Драгунов

Провер.

Ершков

Разраб.

АТ-231.278.12.01.ПЗ

6

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.